# Вес швеллера стального специального ГОСТ 5267-90

Швеллеры стальные специальные ГОСТ 5267-90 (для вагоностроения)

| Номер швеллера | Размеры в миллиметрах | Масса 1 п.м. в кг. | Количество метров в тонне |
| --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | s |  |  |
| 8В | 80 | 45 | 5,5 | 9,26 | 107,99 |
| 14В | 140 | 60 | 8,0 | 16,72 | 59,80 |
| 18В | 180 | 100 | 8,0 | 26,72 | 37,43 |
| 20В | 200 | 73 | 7,0 | 22,63 | 44,19 |
| 20В-1 | 200 | 75 | 9,0 | 25,77 | 38,8 |
| 20В-2 | 200 | 100 | 8,0 | 28,71 | 34,83 |
| 26В | 260 | 90 | 10,0 | 39,72 | 25,17 |
| 30В | 300 | 85 | 7,5 | 34,44 | 29,04 |
| 30В-1 | 300 | 87 | 9,5 | 39,15 | 25,54 |
| 30В-2 | 300 | 89 | 11,5 | 43,86 | 22,80 |